附件1

计划生育服务专用车技术参数、要求和评分标准

一、基本要求

本次招标的救护车是作为我省县级计划生育服务站开展计划生育流动技术服务之用，计划生育服务车应具有安全携带设备、药品的空间和固定装置，并统一喷涂计划生育流动服务车标识。全方位满足驾乘需求，灵活舒适的空间配置，汽车必须适应乡镇道路，具有平稳、安全等优异的性能。

二、具体要求（三大项总计100分）

（一）发动机要求（共10分，每小项2分，带星号加2分）

| 序号 | 技术内容 | 招标文件要求 | 分值(分) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 类型 | 汽油 |  |  |
| ★1.2 | 最大功率（kW） | ≥110 | 4 |  |
| 1.3 | 排量（L） | ≥2.5L | 2 |  |
| 1.4 | 排放标准 | 国Ⅳ以上 | 0 |  |
| ★1.5 | 最大扭矩 | ≥245N.M/≤3600rpm | 4 |  |

（二）整车性能要求（共30分，每小项2分，带星号加2分）

| 序号 | 技术内容 | 招标文件要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 外廓尺寸 |  |  |  |
| 2.1.1 | 长（mm） | ≥5300 | 2 |  |
| 2.1.2 | 宽（mm） | ≥1850 | 2 |  |
| 2.1.3 | 高（mm） | ≥2250 | 2 |  |
| ★2.2 | 最小离地间隙（mm） | ≥148 | 4 |  |
| 2.3 | 车底板至车内顶高 | ≥1600mm | 2 |  |
| 2.4 | 诊疗舱内长 | ≥3200mm | 2 |  |
| 2.5 | 车身结构 | 四门，≥7座 | 2 |  |
| ★2.6 | 整车总质量（kg） | ≥3000 | 4 |  |
| 2.7 |  |  |  |  |
| 2.8 | 转向系统 | 液压助力、可调方向盘 | 2 |  |
| 2.9 | 最高车速（km/h） | ≥120 | 2 |  |
| ★2.10 | 一次加油续驶里程（km） | ≥500 | 4 |  |
| 2.11 | 悬架结构 | 前独立悬架 | 2 |  |

（三）其他要求（共60分，每小项2分，带星号加2分）

| 序号 | 技术内容 | 招标文件要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 灯光系统 | 带前雾灯 | 2 |  |
| 3.2 | 雨刮系统 | 带后门雨刮 | 2 |  |
| ★3.3 | ABS | 含EBD，电子式多通道 | 4 | 4通道、驱动防滑装置加分1分 |
| 3.4 | 安全气囊 | 壹个（含）以上 | 2 |  |
| 3.5 | 前门车窗控制 | 电动 | 2 |  |
|  | 后视镜 | 电动 | 2 |  |
|  | 倒车雷达、行车记录仪 | 有倒车可视雷达、导航；行车记录仪+不断电系统，2路64G(高清12小时，普清24小时) | 2 |  |
|  | 后照地镜 | 有后照地镜 | 2 |  |
|  | 外接电源组及不间断供电 | 12V、220V电源 | 2 |  |
|  | 车厢照明系统； | 有 | 0 |  |
|  | 铝合金轮毂 | 有 | 0 |  |
|  | 警灯标识 | 可拆卸长警灯、警报器（100W喇叭、附麦克风） | 2 |  |
| 3.6 | 门锁 | 中控门锁及遥控锁 | 2 |  |
| 3.7 | 轮胎 | 子午线宽轮胎，全尺寸备胎，布置在室外 | 2 |  |
| ★3.8 | 暖风及空调 | 前后排冷暖空调 | 4 | 后空调为顶置式加喷淋式出分口加2分 |
| 3.9 | 音响设备 | 收音机及音乐光盘播放功能 | 2 |  |
| 3.10 | 玻璃 | 前挡风玻璃是夹胶玻璃，后玻璃带电加热除霜 | 2 |  |
| 3.11 | 车载设备 |  |  |  |
|  | 氧气瓶 | 1个4升 | 2 |  |
|  | 可折叠救护轻便担架 | 铝合金骨架+牛津面料+防侧翻保护带及助力肩带，固定在后排座椅或后门上 | 2 |  |
|  | ★L型器具、药械柜1组 | 左侧安装全科诊断仪（参数见附件一）及柜体一体化设计，高度不超过左空调侧风道出风口，宽度为保持全科诊断仪长度一致，厚度为保持单氧气瓶直径宽度，顶部预留安装全科诊断仪位置，中部安装集中控制系统；医生座椅柜及柜内部安装逆变电源，安装安全带；急救箱一个（参数详见附件二），急救箱柜（按照侧立摆放急救箱尺寸设计），在急救箱柜上方设计心电图操作平台(柜子按照心电图最大尺寸摆放设计)及在此平台设计药品摆放区（药品含棉签、碘酒、双氧水等）； | 4 |  |
|  | 输液固定器 | 有 | 2 |  |
|  | ★车厢、地面 | 铺可清洗、防静电、可消毒的塑胶地板；外带电瓶、车窗窗帘；车顶部 | 4 | 装商务车成型顶的加2分 |
|  | ★电源系统 | 逆变系统能实现单把钥匙控制，合理配电。外接电源接插口（配备30米外接电源线）及不间断供电（直流12V、交流220V）逆变电源（功率≥1000w）；同时在医疗舱内配有（直流12V、交流220V）电源插口 | 4 |  |
|  | ★救护舱 | 新型材料的救护舱，带有可开启的驾驶室和车厢隔离墙（材质为新型环保材料），3、舱内配置监视系统，可48小时连续记录 | 4 | 对整车柜体采用其它更好设计的，有效避免医务人员二次伤害的加2分 |
|  | 座椅 | 独立朝前可调固定医生座椅4座（左右两侧各2座），救护舱第一排座椅靠背可平放，展平后组合成简易的诊断床；受检者座椅1个，为方型可移动并可代替脚托使用（尺寸与座椅平行、柜内可放药品） | 2 |  |
|  | 保修期 | 每辆车的保修期3年10万公里（先到为准）；免费三清保养5次，材料费（5次保养的机油和齿轮油等）和工时费全免； | 2 |  |
|  | 其他服务 | 每辆车加满50升燃油； |  |  |

（四）中标后的车辆改装要求：投标人中标后，应按照下列要求对中标车型进行改装。

| 序号 | 技术内容 | 招标文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 标识 | 车身外表面应涂覆大小与整车相称的“计划生育流动服务车”标志，标志由招标人统一提供。 |  |
| 4.2 | 车载医疗设备固定装置 | 投标车辆内部需预留出一定空间，能够满足放置运送计划生育用医疗设备的需求。医疗设备在车辆行驶状态都应有独立的位置进行安放，不能产生位移，避免冲撞震动。投标人投标时须提供详细方案设计说明。 |  |
| 4.3 | 注册要求 | 中标人应在采购合同签署后30个工作日内，使改装后的车型交付使用时在各地不因产品原因影响使用地进行车辆注册登记、上牌。 |  |

备注说明：

1. 整车（含车载医疗设备）限价25万元人民币；提供的车辆为现车，中标车辆所有的参数要优于上述要求。

2. 为接车人员提供的服务：每辆车免费提供1间三星标准的双人间1天；每辆车免费提供2人餐饮（报到当日的晚餐、次日的早餐和午餐）；免费提供交接车仪式的相关物资及服务，包括会议室、横幅、拱门、车辆使用理论培训和车辆实际操作演练等。

3. 提供满足招标文件要求的样车加分5分。